## Slide 1
光辐射在介质波导中的传播
第2章

## Slide 2
像电信号一样，光也可以作为信息的载体。那么，通过什么样的方式来传输光信号呢？
  激光通过大气无法长距离传输，介质光波导能够引导光束的传播，并使损耗达到最小
类比集成电路（IC）
  光波导是“集成光路”（OIC）的底层器件
导波光学是光学纤维和其它导波光学器件的研究的共同的理论基础

## Slide 3: §2 光辐射在介质波导中的传播
主要内容
分析方法
2.1 光线在介质界面的反射与折射（1.6）
2.2 平板介质波导
2.3 光纤
1 射线光学
2 波动理论

## Slide 4: §2.1 光线在介质界面的反射与折射
光波——光频电磁波，交变的E、H场
光线——光波能量的传播路线
光线的传播
  均匀介质中
  非均匀介质中
沿直线传播
沿曲线传播
教材 1.6.5 节

## Slide 5: 1. 介质界面上光线的传输规律
光线在两种介质的分界面上的传播服从
  角度关系：
    反射定律
    折射定律

## Slide 6
  Fresnel公式
    给出了反射波与入射波的振幅关系
式中
为反射系数
其值取决于入射角和光波的偏振态

## Slide 7: 2. 两种波模式的反射系数
  TE波的反射系数为
  TM波的反射系数为
由上两式可以看出反射系数与入射角有关
Notes: 进一步的了解

## Slide 8: 反射系数与入射角的关系
可以看出
当入射角 时，r为小于1的实数，即一部分光被反射，另一部分光被折射
逐渐增大 ，当 时， ，折射光只在分界面上传播
进一步增大 ，当 时，没有折射光存在，即发生全反射——光波导理论的基础
为临界角

## Slide 9: 3. 全反射的相移
  当全反射发生时，|r|=1，表示反射波与入射波振幅相同，但在界面上，反射光相对于入射光产生了相位变化，反射系数可写为
  式中 为全反射相移角
TE波
TM波

## Slide 10: 简单证明
全反射时，
，则
在实际应用中，取
才有合理结果
则反射系数可表示成
这时包层及衬底的电磁场沿
轴方向向外作指数衰减

## Slide 11
<0

## Slide 13
由Euler公式
考虑到前面等式中两边对应相等，可以得到
实虚部分别相等，有

## Slide 14
于是
同理可得

## Slide 16
  讨论
  当 时，
  当 时，
  当 时，
  注意相移角为

## Slide 17: 4. 非均匀介质中光线的弯曲
  光线在非均匀介质中的传播路线是曲线，并且总是有由低折射率区弯向高折射率区的趋势
假定介质的折射率只是x的函数，与z无关，且随x的增加而变大

## Slide 18
  传播过程中，路径连续弯曲，到达一个拐点后，又折向高折射率区。入射光经过拐点时也有相移，称为弯曲相移
  TE波和TM波的光线在非均匀介质中发生弯曲的拐点处的相移为 π

## Slide 19: 5. 古斯—汉欣位移
光从折射率为 的媒质入射到折射率为 的媒质中 ，且入射角大于临界角时，虽然是发生全反射，但光能量实际上是在进入了第二种媒质后才返回第一种媒质中
  在第二种媒质中，光波沿z方向是行波，沿x方向是衰减波
  原因是实际光线总是存在一定的空间谱宽，即入射角有一个小范围 ，而不是刚好

## Slide 20
  当光在波导中传播时，在包层及衬底中都有光线到达，反射点都深入到包层及衬底中，光线传播的路径如图所示。穿入的厚度为穿透深度
  因此，波导具有比实际厚度更大的有效厚度，
有效厚度为

## Slide 22
版权声明
本课件根据作者多年教学经验制作。课件中 Flash 动画和图片由课件作者从网络上搜集，原作者不详，所有版权归原作者所有，请勿另作它用，否则责任自负，本课件作者不承担连带责任。
由发布者设计和编写的内容采用 知识共享 署名-相同方式共享 3.0 未本地化版本 许可协议进行许可。课件内容会经常更新，详见作者网站上的《光电子学》课件发布页面。